台灣中段山區地下岩層水力特性調查與地下水位觀測井建置-以大甲溪流域及濁水溪流域上游為例

Rock Aquifer Hydraulic Properties Investigation and Ground-Water Monitoring Wells Construction in Mid-Taiwan Mountainous Region-A Case Study of Daja River Basin and Upper-Jhuoshuei River Basin

林燕初2、黃智昭2、王詠絢2、許世孟1、柯建仲1

- 財團法人中興工程顧問社　Sinotech Engineering Consultants, Inc.

- 經濟部中央地質調查所　Central Geological Survey, MOEA

因國內山區地下水蘊藏量及補注量現況，以及山區水文地質基本調查資料相當匱乏，本計畫旨在針對台灣山區之地下水資源，進行各岩層水力特性及地下水流動特性調查與評估，並針對研究區域範圍內各項既有基礎資料進行資料蒐集與分析，期能瞭解山區地下水在地下岩層之流動特性及各種岩層與重要地質構造之蓄水能力，以建立台灣山區水文地質單元與岩層特性及出水量之關係，並建置地下水觀測站網，以瞭解山區地下水資源之流場分布及建立山區整體水文地質架構。

本文為釐定整體山區水文地質架構與評估各地下含水層水力特性，已於去年度在大甲溪流域及濁水溪流域上游布置 20 孔水文地質鑽孔及 12 處地下水位觀測站，透過水文地質鑽孔及觀測井網之建立，將可提供進行山區地下水位之監測與分析工作。本文已透過多項孔內水文地質調查技術，獲得 20 孔鑽孔地質單元之正長、短距電阻率、自然伽瑪射線、波速、流體導電度及地下水溫度、透水係數與蓄水係數等水文地質參數，並建立出不同的地質單元與各種水文地質參數之關聯性。此外，於研究區域內 12 處地下水觀測站，係採分層觀測，雙孔雙井的型式建置，淺層主要觀測岩屑層(Regolith)及與岩屑層連通之裂隙岩體區域之地下水位變化，深層則觀測裂隙岩體之地下水位變化。透過上述各項調查與觀測成果，將可瞭解山區整體水文地質架構，另外，利用各項水文地質參數關聯性分析及重要地質構造區域地下水流模擬成果，亦可瞭解山區地下水流場分布情形及地下水資源的蘊含區域。

關鍵字：山區地下水、水文地質架構、地下岩層水力特性調查、地下水位觀測網