流域岩石含水層水文地質架構之調查與研究

Investigation and Study on Hydrogeologic Setting of the

Rock Type Aquifer in the Basin Scale.

林榮潤1、李旺儒1、周柏儀1、柯建仲1、許世孟1、林燕初2、黃智昭2
J.J. Lin, W.R. Lee, P.Y. Chou, C.C. Ke, S.M. Hsu

- 財團法人中興工程顧問社　Sinotech Engineering Consultants, Inc.

- 經濟部中央地質調查所　Central Geological Survey, MOEA

美國於1988年開始，致力於各州的含水層系統之研究，主要定義6種岩石含水層(Principal aquifers by rock type)，另依據不同的區域水文地質條件與特性，共劃分出25個區域含水層系統，用來編輯各州的地下水概念圖。反觀台灣固結岩層地區仍缺少相關的水力特性調查與研究，加上近年來重大的天然與地質災害頻生，針對區域含水層系統進行全面調查與分析，將有助於國土資源的完整規劃與保護。

本研究於濁水溪與大甲溪流域的固結岩層區域，進行49處的水文地質鑽探、井測試驗、封塞水力試驗、以及抽水試驗等工作，透過調查成果與彙整，進行流域岩石含水層的劃分，進而探討與分析區域的含水層系統之特性。依據台灣的沈積環境與地質條件，將台灣地區的岩石含水層結合地質年代與岩性，共可分為9種岩石含水層，本研究區主要有：(1)礫石和泥岩（上新世～更新世）、(2)砂岩、板岩和硬頁岩（漸新世～上新世），以及(3)硬頁岩、板岩和千枚岩（始新世～中新世）等，且其水文地質架構主要由岩屑層(Regolith)與裂隙岩盤所組成。

整合兩個流域所有水文地質鑽孔的岩性、地質分層與地下水位資料，可統計出：岩屑層細部分層(R-s/b:土層與人工回填、R-a/c:沖積層與崩積層、R-sl/sr:岩盤受風化的腐土岩和岩塊堆積層)，以及新鮮岩盤對於地下水位的空間比例關係。在100公尺的調查範圍內，沉積岩與變質岩的岩屑層厚度分別約占17.5%與16.8%，差異性不大，但地下水位分別在深度6.3m至18.5m與8.3m至23.7m之間變動，此乃因變質岩層裂隙網絡較為發達，建構出連通性較強的水體傳輸環境，地下水不易長期蓄積於表層岩屑層，且易受外在水文與內在地質環境條件之影響於裂隙岩盤與岩屑層交界之間變動。此外，本研究透過岩石含水層的劃分，可提供吾人瞭解各含水層的水力特性之空間分布情形。成果顯示水力傳導係數較佳的區段為地表下0~30公尺以及50~70公尺；而各場址的井出水量因不同的地質與地形等條件而有所不同，整體而言地下水產能較佳的場址分布在砂岩、板岩和硬頁岩（漸新世～上新世）的岩石含水層，由於該岩層富含地下水資源，且地下水位變動性大，故在地下水補注敏感區或保護區，應多進行詳細的相關調查、分析與評估等工作。

關鍵字：流域、岩石含水層、水文地質架構、水力特性、地下水資源