台灣中段山區地下含水層水力特性調查研究

Hydraulic Characterization of Aquifer in Mountainous Region of Central Taiwan

黃俊傑1、許世孟1、溫惠鈺1、林燕初2、黃智昭2

- 財團法人中興工程顧問社　Sinotech Engineering Consultants, Inc.

- 經濟部中央地質調查所　Central Geological Survey, MOEA

地下水抽水試驗為推估含水層出水量之現地試驗方法，利用結果數據可求得單位洩降出水量(Specific capacity, Sc)，用於評估該區域之地下水出水能力。美國地質調查所(USGS)於 2002 年在北卡羅萊納州(Raleigh, North Carolina)，利用鑽孔資料建立了井出水量與地質單元，以及井出水量與岩屑層(Regolith)厚度之關係。此關聯性可了解到不同地質單元中所蘊含的地下水量差異以及岩屑層厚度與地下水蘊藏量是否有正相關係，並可以此資訊做為日後尋找山區中富藏地下水區域的依據。本研究參考此方式，於台灣中段山區之大甲溪流域與濁水溪流域內 24 處場址進行試驗，並將其抽水試驗結果之單位洩降出水量(Specific capacity Sc)分別與地質單元、飽和含水層厚度以及水文地質參數之導水係數(Transmissivity T)建立且分析其關聯性。試驗結果顯示岩性特徵屬大顆粒材料(岩屑堆積、風化岩層、礫石、砂岩等)越多之地層，則其出水量亦越高；而岩性特徵屬細顆粒之泥岩、泥質砂岩、砂頁岩互層、板岩等之地層，則出水量越少；若由地質單元方面分析，將可看出於崩積層、白冷層及卓蘭層等地層之出水量較高，而桂竹林層地層之出水量偏低。

部分觀測井之單位洩降出水量大小與其飽和含水層厚度成正比趨勢，並檢視此部分觀測井所在區域之地層資料，發現其岩性主要屬於較破碎的岩體或砂岩為主，也代表位於此區域觀測井的飽和含水層厚度與單位洩降出水量有非常好之正相關係。而其餘觀測井位於之岩性分布較廣，屬砂岩、石英岩、頁岩、粉砂岩及板岩等均有包含，目前尚無法獲得其飽和層厚度及地層含水量多寡之相關性。此外，在單位洩降出水量與導水係數之相互關係方面，結果顯示兩者具有良好之正相關，將在未來蒐集更多之數據資料後，進一步建立由單位洩降出水量推估導水係數之經驗公式。

關鍵字：導水係數、地質單元、飽和含水層厚度、單位洩降出水量